## Slide 1
이중화 방식
Part 1

## Slide 2
이중화 방식
Actvie – Standby 구조
서버를 Active – Standby 구조로 이중화 합니다.
한 서버는 Active 상태가 되어 클라이언트 측 요청을 전담하여 처리를 하고
나머지 서버는 Standby 상태로 대기하고 있게 됩니다.
Standby 서버는 대기하고 있는 동안 주기적으로 Active 서버의 데이터를 복제합니다.

## Slide 3
서버군 구성요소
Part 2

## Slide 4
서버군 구성요소 - 도식화
Heartbeat
Heartbeat
Heartbeat
Heartbeat
Heartbeat

## Slide 5
서버군 구성요소 – 구성원 설명
인증 서버
: 사용자가 입력한 ID와 비밀번호를 가지고
로그인 절차를 수행합니다.
로비 서버
: 매치 메이킹을 담당합니다.
매칭이 완료되면 클라이언트를 매칭된 로직 서버로 이동시킵니다.
로직 서버
: 게임 내 로직을 처리합니다.
NPC 서버
: NPC로 인한 로직 서버의 부하를 줄이기 위해
NPC 서버를 로직 서버로 부터 분리하였습니다.
수평 확장
릴레이 서버
: 클라이언트 – 서버 사이에서
중계역할을 합니다.

## Slide 6
Failover
Part 3

## Slide 7
Failover
서버다운을 어떻게 알아내는가
: 동일한 역할을 수행하는 서버들은 주기적으로 Heartbeat를 주고 받으면서 서로의 상태를 확인하고 있습니다.
이 때, 한 서버(A)가 다른 서버(B)로부터 Heartbeat를 일정 시간동안 받지 못했다면, 서버B가 다운되었다고 간주합니다.

## Slide 8
Failover
서버가 다운이 되면 어떤 일이 일어나는가 (1)
1. Active 서버가 다운됨
: 다운된 서버(A)와 Heartbeat를 교환하던 다른 서버(B)가
A의 다운을 알아내면, B는 릴레이 서버에게 A가 다운되었음을
알립니다. 릴레이 서버는 B를 Active 서버로 승격시키고, 앞으로는
B와 통신을 하게 됩니다. 동시에 A의 복구 작업 또한 이루어지게 됩니다.
2. Standby 서버가 다운됨
: 다운된 서버(B)와 Heartbeat를 교환하던 다른 서버(A)가
B의 다운을 알아내면, A는 릴레이 서버에게 B가 다운되었음을
알립니다. 릴레이 서버는 B의 복구 작업을 수행합니다.
Heartbeat
A가 다운되었음을 알림
A
B
이제부터
B와 통신
A의 복구작업
①
②
③
④
Heartbeat
B가 다운되었음을 알림
A
B
①
②
B의 복구작업
③

## Slide 9
Failover
서버가 다운이 되면 어떤 일이 일어나는가 (2)
3. NPC 서버가 다운됨.
: 다운된 NPC서버(A)와 Heartbeat를 교환하던 다른 NPC서버(B)가
A의 다운을 알아내면, Active상태의 로직 서버에게 A가 다운되었음을
알립니다. 이후 과정은 다른 서버와 동일한 과정을 진행합니다.
4. 릴레이 서버가 다운됨.
: 다운된 릴레이 서버(A)와 Heartbeat를 교환하던 다른 릴레이 서버(B)가
A의 다운을 알아내면, 클라이언트에게 A가 다운되었음을 알립니다.
클라이언트는 릴레이 서버 A의 복구 작업을 진행합니다.
만약 A가 Active 서버였다면, 클라이언트에서는 앞으로는 릴레이 서버 B를
통해서 서버군과 통신을 하도록 작업이 이뤄집니다.
(클라이언트는 모든 릴레이 서버들의 주소 정보를 갖고 있습니다.)
Heartbeat
A가 다운되었음을 알림
A
B
이제부터
B와 통신
A의 복구작업
①
②
③
④
Heartbeat
A가 다운되었음을 알림
A
B
이제부터
B와 통신
A의 복구작업
①
②
③
④

## Slide 10
Failback
Part 4

## Slide 11
Failback
서버는 어떻게 복구하는가
① 서버 재실행
서버 다운이 감지되면 ShellExecute를 이용하여 서버 exe파일을 실행하는 방법으로 구현해보았습니다.
(XD\Lab\Server\MyWatchdog 에서 재실행 관련 테스트를 해보았습니다.)
→ 현재는 외부 프로그램이 서버를 감시하는 형태로 제작되었지만,
추후에 같은 역할의 서버끼리 Heartbeat를 주고받는 형태로 수정할 계획입니다. (다음 미팅까지 해오겠습니다.)
② 릴레이 서버와 (릴레이 서버의 경우 클라이언트, NPC서버의 경우 로직 서버와) 다시 연결
③ 같은 종류의 서버들과 Heartbeat 교환 재개
④ Standby 서버의 세션 정보를 복제